## Slide 1
TEC-2指令分类方法
小组成员：王佳锴
宋正伦 张创琦

## Slide 2
主要内容
TEC-2指令介绍
TEC-2指令分类依据

## Slide 3
TEC-2
分类类型
(按实现的功能划分)

## Slide 4
第一种类型
算逻指令
（算术指令和逻辑指令）
算术指令
ADD DR,SR DR←DR+SR
ADC DR,SR DR←DR+SR+CF（进位）
INC DR DR←DR+1
SUB DR,SR DR←DR-SR
SBB DR,SR DR←DR-SR-C
DEC DR DR←DR-1
MUL SR R1*SR→R0R1 根据R1值置状态位
DIV SR R0R1/SR→R0(余数)R1(商) 根据R1的值置状态位
CMP DR,SR DR-SR
几个重要标志位
CF（进位标志）
=1 算术操作最高位产生了进位或借位
=0 最高位无进位或借位 ；
PF（奇偶标志）
=1 数据最低8位中1的个数为偶数
=0 数据最低8位中1的个数为奇数；
AF（辅助进位标志）
=1 D3→D4位产生了进位或借位
=0 D3→D4位无进位或借位；
ZF（零标志）
=1 操作结果为0
=0 结果不为0；
SF（符号标志）
=1 结果最高位为1
=0 结果最高位为0；
OF（溢出标志）
=1 此次运算发生了溢出
=0 无溢出。
SR 源操作数寄存器
DR 目的操作数寄存器

## Slide 5
第一种类型
算逻指令
（算术指令和逻辑指令）
逻辑指令
NOT DR DR← ¬DR（不影响标志位）
AND DR,SR DR←DR∧SR （CF和OF置0）
OR DR,SR DR←DR∨SR （CF和OF置0）
XOR DR,SR DR←DR⊕SR（CF和OF置0）
TEST DR,SR DR∧SR（CF和OF置0）
ASR DR DR算术右移，最高位保持不变，最低位移入C（进位）
SHL DR DR逻辑左移，最低位补0，最高位移入C
SHR SR DR逻辑右移，最高位补0，最低位移入C
RCL DR DR与C循环左移，C移入DR最低位，DR最高位移入C
RCR DR DR与C循环右移，C移入DR最高位，DR最低位移入C
SR 源操作数寄存器
DR 目的操作数寄存器

## Slide 6
第二种类型
传送指令
MOV DR,SR DR←SR
MOV DR,DATA DR←DATA
MOV DR,DATA[SR] DR←[DATA+SR]
MOV DR,[SR] DR←[SR]
MOV DR,[ADR] DR←[ADR]
MOV DATA[SR],DR [DATA+SR]←DR
MOV [DR],SR [DR]←SR
MOV [ADR],SR [ADR]←SR
PSHF 状态字入栈
PUSH DR 压入DR
POPF 状态字出栈
POP DR 弹出DR
第三种类型
入/出指令
IN PORT
R0←[PORT]，从外设读入一字节R0低8位
OUT PORT
[PORT]←R0，把R0的低8位数据写到外设
15 OP 10 | 9 不用 ８ | 7 PORT 0

## Slide 7
第四种类型
控制类指令
JR ADR
JR CND,ADR
JP ADR
JP CND,ADR
JP SR
JP CND,SR
CALL SR
CALL ADR
RET IRET EI STC CLC
子程序返回 中断返回 开中断 进位置1 进位清零
第五种类型
其它指令
NOP
LDMC
HALT
c进位标志 当运算时有进位或者借位时为1 z判断运算结果 是否为0 v溢出标志，溢出时为0 s为1时表示符号为负，为0时表示符号为正

## Slide 8
相对转移指令
JR ADR 无条件相对转移到ADR，ADR为原PC值+位移量
JR CND,ADR 当条件满足时相对转移到ADR，ADR为原PC值+位移量
JR NC ADR | C = 0 时跳转到地址ADR处继续执行程序
JR Z ADR | Z = 1 时跳转到地址ADR处的位置继续执行程序
(CND条件：判断C,Z,V,S) 如下例：
15 OP 10 | 9 CND ８ | 7 位移量 0

## Slide 9
按绝对地址实现的转移指令
JP ADR 无条件转移到ADR地址
JP CND,ADR 当条件满足时转移到ADR
JR ADR 无条件相对转移到ADR，ADR为原PC值+位移量
JR CND,ADR 当条件满足时相对转移到ADR，ADR为原PC值+位移量
15 OP 10 | 9 CND ８ | 7 位移量 0
JR ADR / JR CND,ADR
15 OP 10 | 9 CND ８ | 7 不用 4 | 3 不用 0
ADR

## Slide 10
通过通用寄存器给出转移地址的转移指令
JP SR 无条件转SR所指的地址
JP CND,SR 当条件满足时转SR所指的地址
SR 源操作数寄存器
15 OP 10 | 9 CND ８ | 7 不用 4 | 3 SR 0

## Slide 11
CALL SR
CALL ADR
CALL SR：调用SR指明的子程序，SP←SP-1,[SP]←PC,PC←SR
15 OP 10 | 9 CND ８ | 7 不用 4 | 3 SR 0
15 OP 10 | 9 CND ８ | 7 不用 4 | 3 SR 0
ADR
CALL ADR:调用通过ADR指明的子程序，SP←SP-1,[SP]←PC,PC←ADR

## Slide 12
NOP LDMC HALT
NOP指令即空指令
运行该指令时单片机什么都不做，但是会占用一个指令的时间。
当指令间需要有延时（给外部设备足够的响应时间；或是软件的延时等），可以插入“NOP”指令。
nop指令执行时花去一个时钟周期，所以可用把它用在延时程序中作为循环体，用以估计一个延时时间；
用于程序指令的对齐，比如字对齐－－以便于反汇编时容易读懂。
LDMC 加载微码指令，将微码指令加载到微控制存储器中
汇编语言中的HALT是暂停指令，该指令使8086/8088进入暂停状态。在暂停状态CPU不进行任何操作，该指令也不影响任何标志

## Slide 13
THANK YOU
感谢聆听